# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДСП70-40;-30;-20;-10

Паспорт

ДБИШ.676254.001 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение:ДСП70-________________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:________________________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области,

улица Ленина, дом.2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет.

Сведения по сертификации изделия:

ОС ООО Центр «ПрофЭкс»

EAЭС RU C-RU.АЖ58.В.01112/20

2 Основные технические данные

Ex –маркировка

- для ДСП-70-40

1Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100 ºС Db

- для ДСП-70-30;-20;-10

1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 ºС Db

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015          			       IP66

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75                                        I

Диапазон температур окружающей среды для светильников

при эксплуатации                    от минус 60ºС до плюс 45ºС

Тип источника света                      светодиодный модуль

Напряжение питания:

- переменного тока, В                            12, 24, 36,150-250

- постоянного тока, В       		          12, 24,36, 250-330

Номинальная мощность, Вт                   10, 20, 30, 40

Частота, Гц                                               50,60

Эффективность светильника, не менее лм/Вт	       120

Соответствует требованиям ТС ТР 012/2011,

ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.0-2014(IEC60079-0:2011),  ГОСТ IEC 60079-31-2013.

В светильниках допускается применение источников питания светодиодных модулей напряжением питания не более 220В переменного и постоянного напряжения с указанием соответствующего напряжения в маркировке светильника.

3 Комплект поставки

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводс кой номер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Изделие |
| Светильник взрывозащищенный | ДСП70-10,-20,-30, -40 | 1 шт. |  |  |
| 2 Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт Ключ крышки корпуса Ключ торцовый Прокладка уплотнительная Шайба | ДБИШ.676254.001 РЭ ДБИШ.676254.001 ПС ДБИШ.745346.003 ДБИШ.764431.001 ДБИШ.714121.002 ДБИШ.758491.056-02 | 1экз. на 50 светильников или менее в зависимости от заказа 1 экз. 1 шт. 1 шт. 1шт. 1шт. |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 50 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный

ДСП70-_________________________

тип, модификация, исполнение

_______________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано   ____________   ___________      ___________

Подпись                    Ф.И.О                 год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

ДСП70-___________________________

тип, модификация, исполнение

_________________________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2015 ДБИШ.676264.001 ТУ и признан годным к

Эксплуатации

Штамп ОТК ____________   ___________      ___________

Подпись                    Ф.И.О                 год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный

ДСП70- _______________________________

тип, модификация, исполнение

__________________                  _____________________                                                                          дата изготовления                       заводской номер изделия

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4