# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДПП26-12,-24,-36,-48

Паспорт

ДБИШ.676264.018 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: ДПП26-_______________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:_______________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет

Сведения по сертификации изделия:

Сертификат  органа по сертификации

продукции ООО «ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА»

EAЭС RU C-RU.АА71.В.00226/20

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты                   2Ex nА  IIС T6 Gc   Х

ДПП26-12;-24;-36;-48                             Ex tb IIIC T85°C Db Х

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015, не ниже		             IP66

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75			          I

Допустимая температура окружающей среды

при эксплуатации светильника, ºС:

для светильников без БАП          от минус 60º до плюс 60º

для светильников с БАП  	          от плюс 1º до плюс 35º

Тип источника света		светодиодный модуль

Напряжение питания:

- переменного тока, В				     176-264

Частота напряжения питающей сети, Гц,	                  45- 60

Номинальная мощность, Вт,		             12,24,36,48

КПД ,%, не менее				                       85

Эффективность светильника,

не менее, лм/Вт	                                                          140

Тип кривой силы света                                                      Д

Класс светораспределения                                                П

Соответствует требованиям

ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ  Р МЭК 60079-18-2011,

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011),

ГОСТ 31610.15-2014/IЕС 60079-15:2010, ГОСТ IEC 60079-31-2013, а также  ТР ТС 012/2011

Запрещается эксплуатация светильника при механических повреждениях корпуса, защитного стекла, крышек, а так же при  отслоении компаунда.

Назначенный ресурс светильников, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, без блока аварийного питания (БАП) должен быть  10 лет, с блоком аварийного питания (БАП) должен быть  4 года.

3 Комплект поставки

Таблица 1

| Наимено- вание | Обозначение | Количест во, шт | Завод- ской номер | Примеча ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Светильник взрывозащи-щенный | ДПП26- | 1 |  |  |
| 2. Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ДБИШ.676264.018 РЭ ДБИШ.676264.018 ПС | 1экз. на 25 светильников или менее в зависимости от заказа 1 экз. |  |  |

Окончание таблицы 1

| Наименование | Обозначение | Коли чество, шт | Завод- ской номер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Комплект инструмента и принадлежностей дополнительно, при заказе с кронштейном |
| Кронштейн Болт М4-6gх12.48.016 ГОСТ 7805-70 Гайка М4-7Н.48.016 ГОСТ 5915-70 Шайба 4.65Г.016 ГОСТ 6402-70 | ДБИШ.301561.015 | 2 4 4 4 |  |  |
| 4 Комплект инструмента и принадлежностей дополнительно, при заказе с подвесом |
| Клипса крепежная |  | 2 |  |  |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников, поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 80 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный

ДПП26- ________________

тип, модификация, исполнение

________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано_____________   ______________ _______________

Подпись                 Ф.И.О          год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

ДПП26- _________________

тип, модификация, исполнение

____________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2018 ДБИШ.676264.018 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК   _____________   ____________  _____________

Подпись           Ф.И.О            год, месяц, число

7 Рекламации

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный

ДПП26- ________________

тип, модификация, исполнение

________________                      _________________

дата изготовления                      заводской номер изделия

___________________________

дата ввода в эксплуатацию

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

7

6

5

4

3

2

1

8