# Text boxes

СВЕТИЛЬНИКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

ДСП69-10,-20,-30,-40,-50,-55

Паспорт

ИЖЦМ.676264.001 ПС

1 Основные сведения об изделии

Описание изделия:

Светильник взрывозащищенный

Обозначение: ДСП69-____________________

тип, модификация, исполнение

Дата изготовления:______________________________

Изготовитель: АО «Ашасветотехника»

Адрес изготовителя: г. Аша, Челябинской области, улица Ленина, дом 2

Заводской номер изделия:_____________________

Назначенный ресурс изделия не менее 10 лет.

Сведения по сертификации изделия:

ОС ООО Центр «ПрофЭкс»

EAЭС RU C-RU.АЖ58.В.01112/20

2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты

Для светильников мощностью 10,20,30, 40 Вт

1Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85ºC Db

Для светильников мощностью 50, 55 Вт

1Ex db IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T100ºC Db

Степень защиты от внешних воздействий

по ГОСТ 14254-2015                                 	               IP66

Класс электротехнических изделий по способу

защиты человека от поражения электрическим

током по ГОСТ 12.2.007.0-75		            	I

Диапазон температур окружающей среды для светильников

при эксплуатаци                    от «минус» 60ºС до «плюс» 60ºС;

Напряжение питания:

- переменного тока, В          12, 24,36, 150-250

- постоянного тока, В           12, 24,36, 250-330

Номинальная мощность, не более, В	55

Частота, Гц					            50

Эффективность светильника, не менее лм/Вт	115

Соответствует требованиям

ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079:0-2011), ГОСТ IEC 60079-1-2013,

ГОСТ IEC 60079-31-2013.

Допускается:

- установка светодиодных модулей меньшей мощности указанной в маркировке, с указанием соответствующей мощности в маркировке светильника;

- применение источников питания светодиодных модулей напряжением не более 220В переменного и постоянного напряжения, с указанием соответствующего напряжения в маркировке светильника;

3 Комплект поставки

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Количество | Заводской номер | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изделие |
| Светильник взрывозащищен- ный | ДСП69-10,-20,-30,-40, --50,-55 | 1 шт. |  |  |
| 2. Документация |
| Руководство по эксплуатации Паспорт | ИЖЦМ.676264.001 РЭ ИЖЦМ.676264.001 ПС | 1экз. на 50 светиль- ников или менее в зависимости от заказа 1 экз. |  |  |
| Комплект инструмента и принадлежностей |
| Ключ Ключ торцовый Прокладка Прокладка уплотнительная Шайба | ДБИШ.745226.013 ДБИШ.764431.001 ДБИШ.754153.010 ДБИШ.714121.002 ДБИШ.758491.056-02 | 1шт 1шт 1шт 1шт 1шт |  | Вводная коробка сверху Вводная коробка сбоку Вводная коробка сбоку |

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию.

Для светильников поставляемых на экспорт, гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода светильника в эксплуатацию, но не более 50 месяцев с момента их проследования через Государственную границу Российской Федерации.

5 Свидетельство об упаковывании

Светильник взрывозащищенный

ДСП 69-_____________________

тип, модификация, исполнение

__________________

заводской номер изделия

упакован и отправлен Заказчику согласно технической документации.

Упаковано_____________   _____________  _______________

Подпись                       Ф.И.О                     год, месяц, число

6 Свидетельство о приёмке

Светильник взрывозащищенный

ДСП69-________________

тип, модификация, исполнение

_________________

заводской номер изделия

соответствует требованиям технических условий

ТУ 16-2007 ИЖЦМ.676146.003 ТУ и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК   _____________   _____________  ____________

Подпись                     Ф.И.О                   год, месяц, число

7 Рекламации

Таблица 2

| Дата | Краткое описание рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

8 Сведения о проведении периодических проверок

Светильник взрывозащищенный

ДСП69-_________________________

тип, модификация, исполнение                                                                   __________________                  _____________________                                                                          дата изготовления                       заводской номер изделия

Таблица 3

| Дата проверки | Вывод о проверке (годен/не годен) | Подпись проверяющего | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

8

1

7

2

6

3

5

4